Техническое  задание

на  проведение  технического перевооружения  подземной тепловой трассы  Ду 76 мм   L= 55 метров,  расположенной на территории ОГУП «Фармация»

- Техническое перевооружение тепловой  трассы  выполняется  в  рамках  выполненной проектно-сметной  документации  с экспертизой  промышленной  безопасности.

- При  выполнении  основных  работ  необходимо  предусмотреть  предварительную шурфовку  в  местах  выхода  теплотрассы из  камеры и  ввода  в  здание.

- Исполнитель  работ,  далее  Подрядчик  берёт  на  себя  обязанность  приобрести  и доставить на  место выполнения  работ весь перечень  материалов (трубы, изоляция, песок, щебень,  бетонные  элементы  канала,  асфальт,  расходные  материалы и др.)  в  комплексе  для выполнения  всего  объёма  работ  по  техническому перевооружению  тепловой  трассы.  Заказчик  обязуется  производить  своевременную  оплату  по  составленному  и согласованному  сторонами графику  производства  работ.

- Подрядчик  обязан  заблаговременно предусмотреть и  выполнить  мероприятия  по безопасности  при проведении  работ,  охране  труда,  пожарной  безопасности (ограждение  участка, запрещающие и предупреждающие  знаки  согласно  СНиП).

- На  все  время  проведения  работ  Подрядчик  является ответственным  за выполнение мероприятий по  безопасности  ведения  земляных  работ (ограждение участка, установка  предупреждающих  знаков, паспорт на  ведение  работ, привлечения работников  федеральной  службы  охраны  с  целью  не  допускать  к месту проведения  работ  посторонних  лиц).

- Подрядчик  выполняет  работы  по демонтажу  старой  тепловой трассы.

- Подрядчик выполняет  работы  по  вывозу мусора, металлолома,  земли,  асфальтовой крошки,   которые   образуются  в  процессе выполнения  работ..

- Подрядчик  выполняет работы  по  монтажу  тепловой  трассы согласно  проекта технического перевооружения.

- Подрядчик  выполняет  технические  мероприятия  для  предъявления и сдачи  тепловой трассы  представителю  Ростехнадзора  и МУП «Ивгортеплоэнерго».  При  необходимости  выполняет корректирующие  действия  по  результатам  сдачи.

- Подрядчик  выполняет  работы  по  благоустройству территории  на  месте выполнения  работ.

- При  необходимости  предусмотреть выполнение  ремонтных работ скрытых в настоящий  момент.

- Предусмотреть  гарантийные  обязательства по  выполненным  работам от  одного года  до  трех  лет.